## Slide 1: Características da propagação de ondas milimétricas sem fio 5G Transformação da atenuação da chuva aplicando diferentes modelos de previsão
Alunos:
João Morais nº83916
Francisco Rabaça nº97236
David Brito nº97260

## Slide 2: Motivação e contexto do estudo
Planeamentos de redes sem fios de links de onda milimétrica
  Desempenho dos modelos de previsão de taxa de chuva e atenuação da chuva.
Objetivo
  Investigar modelos de previsão de atenuação de chuva.
  Encontrar métodos de previsão para atenuação da chuva

## Slide 3: Explicação do problema
Atualmente, à poucas medições de desvanecimento pela chuva em links de curto alcance.
Grandes quantidades de precipitação podem causar a interrupção de links de comprimento de onda de milímetros.
O que leva a estudar e desenvolver métodos para gerar “medições hipotéticas”
Existem assim dois tipos de modelos:
  Baseados na taxa de chuva que é excedida em 0,01% de um ano médio (R0,01);
  Baseados na distribuição de probabilidade de taxa de chuva total

## Slide 4: Apresentação do estado da arte
Modelos de previsão da atenuação da chuva
  Previsão de atenuação de chuva sem distribuição total da taxa de chuva;
  Modelos de previsão de atenuação de chuva com base na distribuição total da taxa de chuva;
    UK model;
    Brazil Method;
    Comparação dos Métodos;
Transformação da Ligação
  Transformação da ligação baseada no modelo ITU-R P.530-15;
  Transformação da ligação baseada no UK model e no Brazil Method;

## Slide 5: Apresentação do estado da arte
Resultados
  Taxas de chuva calculadas com base nos modelos de previsão investigados;
  Distribuição de intensidade de chuva calculada com base nos modelos de previsão investigados;
  Distribuições transformadas de atenuação de chuva com base nos modelos de predição investigados;
  Comparação dos CCDFs de atenuação de chuva transformada e os CCDFs teóricos ITU -R P.530-15 em estatísticas de longo prazo;

## Slide 6: Modelos de previsão da atenuação da chuva
Este modelo é baseado na equação do cálculo da atenuação devido à chuva:
  Onde k e α são coeficientes empíricos dependentes da frequência e polarização.
  R(l) é o valor da intensidade pontual da chuva em mm/h ao longo do caminho na distância l.
  d é o comprimento do caminho do link.
  A taxa de chuva e a atenuação podem variar significativamente ao longo de caminhos mais longos.
  O mais importante ao modelar a atenuação da chuva é descrever a distribuição da taxa de chuva no espaço e no tempo estatisticamente.

## Slide 7: Previsão de atenuação de chuva sem distribuição total da taxa de chuva
ITU fornece a seguinte fórmula empírica, com base na taxa de chuva para 0,01% de um ano médio (R0,01).
=K r
A variação da intensidade da chuva ao longo do trajeto do link é levada em consideração pelo fator de distância r.
Para calcular a atenuação excedida em outras percentagens de tempo entre 1% e 0,001%, usamos uma fórmula de extrapolação.

## Slide 8: Modelos de previsão de atenuação de chuva com base na distribuição total da taxa de chuva
Métodos dependem da distribuição total da taxa de chuva.
Havendo uma relação entre R(p) = Rp e A(p) = Ap respetivamente, não apenas entre A0,01 e R0,01.
Deste modo estudamos dois modelos:
    UK model;
    Brazil Method;
O modelo do Uk model pode ser descrito de acordo com a seguinte equação :

## Slide 9: Abordagem seguida pelo autores
Modelo semi-empirico;
Considera a totalidade da distribuição da taxa de precipitação para a previsão e introduz o conceito de uma taxa efetiva de chuva;
Este método prevê que a atenuação excedeu numa percentagem do tempo e esta previsão é dada pela equação
Brazil Method

## Slide 10
Para a análise qualitativa dos modelos procederam à comparação das propriedades dos modelos de previsão da atenuação da chuva
Abordagem seguida pelo autores
Comparação dos modelos
Modelo | Considerar a totalidade da distribuição da taxa de precipitação | Aplica fator de ajuste de caminho | Aplica fator de ajuste da taxa de precipitação
ITU-R P.530-15 | Não | Sim | Não
UK model | Sim | Sim | Não
Brazil method | Sim | Sim | Sim

## Slide 11
Abordagem seguida pelo autores
Transformação de Ligações
Série temporal de atenuação de chuva medida
CCDF da atenuação na ligação original
Intensidade de chuva calculada CCFD
A -> R Relação com os parâmetros da ligação original
R -> A Relação com os parâmetros da ligação transformada
Modelo de previsão de atenuação de chuva aplicada
CCDF da atenuação na ligação transformada

## Slide 12
O calculo da atenuação a avaliar para ligações hipotéticas deve ser avaliada através de dados medidos;
Descreve a relação teórica entre a intensidade da chuva e a atenuação da chuva para qualquer probabilidade P entre 1% e 0,001%.
Abordagem seguida pelo autores
Transformação de Ligações baseadas no modelo ITU-R P.530-15
Calculo da atenuação
Previsão de atenuação

## Slide 13
A avaliação da ligação hipotética é feita da mesma forma que é feita a avaliação de uma ligação real;
Abordagem seguida pelo autores
Transformação de Ligações baseadas no UK e no Brazil method
UK model
Brazil method

## Slide 14
Relação entre intensidade de chuva e atenuação de acordo com o modelo ITU-R P.530-15
Relação entre intensidade de chuva e atenuação de acordo com o UK model
Relação entre intensidade de chuva e atenuação segundo o Brazil Method
Resultados obtidos
Taxas de chuva calculadas com base nos modelos de previsão investigados
f = 38 GHz
d = 1.5 Km

## Slide 15: Distribuições calculadas da intensidade da chuva com base nos Modelos de previsão investigados
Em probabilidades altas, os resultados são similares para os 3 modelos estudados;
Em probabilidades baixas, os modelos diferem significativamente;
Não há informação fiável da intensidade da chuva, logo não é possível verificar as distribuições intermedias.

## Slide 16: Distribuição da atenuação transformada da chuva baseado nos modelos de previsão estudados
Frequência de 38GHz;
Distancia de 1.5 Km;
Polarização Horizontal.

## Slide 17: Modelo ITU-R P.530-15
Distância de 200 m; O ajuste do fator r não descreve a heterogeneidade da intensidade da chuva apenas ao longo do caminho;
É também considerada a distribuição das células da chuva;
r = 2.5.

## Slide 18: UK model
Resultados realistas;
Resultados muito parecidos com os obtidos pela fórmula de extrapolação vista anteriormente .

## Slide 19: Brazil Method
Valores de atenuação muito elevados;
Modelo válido até aos 700-800m (dependendo da frequência aplicada).

## Slide 20: Comparação entre o modelo real e o modelo ITU-R teórico para estatísticas a longo prazo
Todas as curvas são calculadas de acordo com as recomendações da ITU-R;
Localização geográfica tem um efeito grande nas estatísticas da taxa de chuva

## Slide 21: Conclusões
Foi feito o estudo dos modelos mais comummente aplicados a atenuação devido a chuva.
Modelo que considera uma relação entre a atenuação da chuva e a sua intensidade tem uma melhor performance que um que se baseie apenas na distribuição da taxa de chuva;
ITU-R P.530-15 é o modelo que melhor resultados apresenta e assim aplicável ao caso em estudo.